云南煤业能源股份有限公司

Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd

2019年第一次临时股东大会

会　议　资　料

股票代码：600792

股票简称:云煤能源

债券代码：122258

召开时间：2019年7月3日

董事会办公室编制

会 议 议 程

一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数；

二、推选监票人、计票人；

三、审议议案 ：

关于《云南煤业能源股份有限公司安宁分公司焦炉烟气脱硫脱硝项目》的议案。

四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；

五、股东大会议案书面记名投票表决；

六、公布现场表决结果；

七、合并会议现场表决及网络投票表决结果；

八、公布表决结果；

九、宣读本次股东大会决议；

十、与会董事签署股东大会决议和会议记录；

十一、律师宣读法律意见书；

十二、主持人宣布会议结束。

议案：

关于《云南煤业能源股份有限公司安宁分公司焦炉烟气脱硫脱硝项目》的议案

各位股东及股东代表：

近年来，随着国家对环保工作重视程度的提高，环保标准越来越严，对企业的环保要求也越来越高。为了更好的履行企业的社会责任，确保公司焦炉烟囱烟气稳定达标排放，降低环保风险，同时降低公司环境保护税费用，云南煤业能源股份有限公司（以下简称：“云煤能源”或“公司”）安宁分公司拟实施“安宁分公司焦炉烟气脱硫脱硝项目”。

一、项目背景

云煤能源安宁分公司位于云南省安宁市，拥有2座50孔JN60－Ⅲ型6m顶装焦炉（3#、4#焦炉），分别投产于1994年和2002年，设计年产焦炭100万吨。

生产过程中焦炉加热产生的烟道气中含有大量的二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX），直接排放到大气中后，SO2和NOX会参与和加剧光化学污染、酸沉降污染，严重影响空气环境质量，从而对人的健康和生态系统等造成重大危害。

自2015年1月1日起普通地区、现有企业和新建企业焦炉污染物排放标准执行《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)中表5的大气污染物排放限值：焦炉废气中的氮氧化物排放浓度要求小于500mg/m3，二氧化硫排放浓度要求小于50mg/m3，颗粒物排放浓度要求小于30mg/m3；特别地区执行《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)中表6的大气污染物排放限值：焦炉废气中的氮氧化物排放浓度需要控制在150mg/m3以下，二氧化硫排放浓度需要控制在30mg/m3以下，颗粒物排放浓度需要控制在15mg/m3以下。

2019年4月28日，生态环境部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、交通运输部联合下发了《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）文件，要求：“钢铁企业超低排放是指对所有生产环节（含原料场、烧结、球团、炼焦、炼铁、炼钢、轧钢、自备电厂等，以及大宗物料产品运输）实施升级改造，大气污染物有组织排放、无组织排放以及运输过程满足超低排放的要求。其中焦炉烟囱烟气排放指标是：烟气基准含氧量8%，颗粒物浓度不高于10mg/ Nm3，二氧化硫浓度不高于30mg/ Nm3(干基)，氮氧化物浓度不高于150mg/ Nm3(干基)”。

云煤能源安宁分公司现有环保设施投产时间较长，为了适应新的环保形势，安宁分公司拟实施“安宁分公司焦炉烟气脱硫脱硝项目”。

二、项目概况

项目名称：安宁分公司焦炉烟气脱硫脱硝项目

建设地点：安宁分公司厂区内（不新增建设用地）

建设内容：本项目拟建两套脱硫、脱硝装置。其中包括：SDS系统、除尘系统、气力输灰系统、氨水储存及供应系统、SCR脱硝系统、仪表控制、引风机系统及其它附属装置。3#炉区域新建装置占地370m2，其中包含共用占地氨水罐区100m2（预估），4#炉区域新建装置占地290m2（预估）。

建设标准：氮氧化物排放浓度≤150mg/Nm³(干基)，二氧化硫排放浓度≤30mg/ m³(干基)，颗粒物排放浓度≤10mg/m³(干基)。

计划工期：5个月

预计投资：5,568万元

三、投资估算及资金筹措

1.投资估算

3#炉脱硫脱硝系统投资费用一览表（单位：万元）

| 费用名称 | 投资额 | 占总投资（%） |
| --- | --- | --- |
| 建筑工程费 | 135 | 5.13% |
| 设备费 | 1,970 | 75.85% |
| 安装工程费 | 293 | 11.13% |
| 其他费用 | 234 | 8.89% |
| 合计 | 2,632 | 100.00% |

4#炉脱硫脱硝系统投资费用一览表（单位：万元）

| 费用名称 | 投资额 | 占总投资（%） |
| --- | --- | --- |
| 建筑工程费 | 135 | 4.60% |
| 设备费 | 2,200 | 74.93% |
| 安装工程费 | 314 | 10.69% |
| 其他费用 | 287 | 9.78% |
| 合计 | 2,936 | 100.00% |

2.资金筹措

企业自筹。

四、该项目对公司的影响

1.安宁分公司是公司的主要利润贡献单位，该项目的建设有利于安宁分公司焦炉烟囱烟气的稳定达标，降低环保风险，同时，保证了公司的长远利益；

2.该项目建成后，可减少氮氧化物排放量1,349吨/年，减少二氧化硫排放量294.3吨/年,降低公司环境保护税费用，降低生产成本，为公司创造经济效益；

3. 该项目建成后，焦炉烟囱烟气氮氧化物排放浓度≤150mg/Nm³，二氧化硫排放浓度≤30mg/Nm³，具有良好的环境效益和社会效益，公司能够更好的履行企业社会责任，从而提升公司的公众形象。

该议案已经公司第七届董事会第三十三次临时会议、第七届监事会第二十九次临时会议、第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2019年6月25日